## Slide 1: Unidades de medidas
Yasna Peña Plaza

## Slide 2: Conceptos básicos sobre las unidades en el análisis de suelos En el análisis de suelos los resultados se reportan en diferentes tipos de unidades según: .- Tipo de propiedad medida (masa, carga, concentración, actividad) .- Método analítico utilizado .- Norma internacional o sistema adoptado

## Slide 3
Las unidades más comunes son:

## Slide 4: mg/kg (miligramos por kilogramo) También es equivalente a ppm(partes por millón) en suelos. Expresa cantidad de sustancia por masa de suelo. Es una unidad de Sistema Internacional (SI) Ejemplo: 10 mg/kg = 10 mg de nutriente en 1kg de suelo. Se usa para Azufre, boro, fósforo, micronutrientes, nitrógeno.

## Slide 5: Cmol(+)/kg (centimoles de carga positiva por kg) Mide carga electrica intercambiable, no masa. Se usa para cationes. 1cmol(+)/kg = 1 centimol de carga positiva por kg de suelo. Se usa en potasio, sodio, calcio, magnesio y aluminio. Conversión a mg/kg depende del peso molecular y valencia del elemento. Ejemplo: 1 cmol(+) Ca/kg = 40,08/2

## Slide 6: % (porcentaje) Expresa gramos por cada 100 g de suelo 1% = 10 g /kg Se usa en Carbono orgánico (método elemental, cacinación, Walkley & Black). En Chile transformamos el C orgánico a M orgánica multiplicando por el factor 1,724, además se multiplica por el factor de 1,16 cuando el pH de los suelos es inferior a 6,5.

## Slide 7: Conductividad Eléctrica (CE) Unidad: dS/m (decisiemens por metro) Mide la concentración de las sales solubles (Ca+2, Mg+2, K+, Na+, NO3-, SO4-2, Cl- , HCO3- ) No es mg/kg porque mide conductividad eléctrica.

## Slide 8: pH No tiene unidad. Es una escala logarítmica que mide actividad de H+. Se expresa simplemente con números (ejemplo pH 7.0)

## Slide 9
Parámetro | Que mide | Unidad INIA | LGC Standar | ERA
Aluminio extraíble (KCl 1 mol/L) | Carga intercambiable | cmol(+)/kg |  | 
Azufre disponible | Concentración disponible en masa | mg/kg | mg/kg | mg/kg
Boro disponible | Nutriente en trazas | mg/kg | mg/kg | mg/kg
Carbono orgánico | Proporción en masa | % | % | %
Cationes intercambiable (Acetato de amonio 1M pH 7.0) | Carga intercambiable | cmol(+)/kg | mg/kg | mg/kg
Conductividad eléctrica (1:5) | Sales soluble | dS/m | uS/m | 
Fósforo Olsen | Concentración disponible en masa en suelos neutros o alcalinos. | mg/kg | mg/kg | 
Micronutrientes DTPA (Cu, Zn, Mn, Fe) | Nutrientes disponible | mg/kg |  | mg/kg
Nitrógeno Disponible | N disponible (orgánico + amoniacal) | mg/kg |  | 
Nitrógeno Kjeldahl | N total (orgánico + amoniacal) | % | % | 
pH | Relación suelo/agua | Sin unidad | Sin unidad | 

## Slide 10: "Las unidades en análisis de suelos dependen de si se mide masa, carga eléctrica o actividad química. Comprender la unidad es clave para interpretar correctamente la fertilidad del suelo y entregar resultados confiables.“ Muchas gracias!!!!